## Slide 1
上海电信光猫桥接
+
软路由拨号上网
+
4K IPTV
设置方法

## Slide 2
一、网络拓扑图
本教程接线原理：将光猫作为VLAN交换机来支持IPTV穿透，
同时将光猫的WIFI也利用起来。
因此，必须按照此方法对光猫和路由进行接线，
否则，由于没有VLAN穿透，IPTV将无法使用。
优点：
1、不用在路由里进行复杂的VLAN设置
2、光猫修改桥接后，将光猫4LAN口和WIFI加以利用

## Slide 3
光猫设置：
1、改为桥接模式
2、关闭IPv4和IPv6的DHCP服务
3、IPTV的VLAN85绑定4个LAN口
4、IPTV组播VLAN51
光猫
软路由
作为主路由
软路由设置：
1、PPPOE拨号上网
2、开启DHCP并设置IPTV代码
①与光猫相同网段也可以，只要不
与光猫IP重复冲突就行。
②不输入IPTV代码是过不了验证的。
光猫
任意网口
接软路由WAN
软路由LAN口
接光猫任意网口
（中间加不加交换机都可以）
IPTV
有线网络
无线网络
无线网络
有线网络
光猫wifi
二级路由
或AP
APwifi
IPTV
二级路由下
可以上网
iptv无法使用
交换机
蓝线任意位置都可以接交换机
也可以不接，直接使用光猫剩余LAN口或软路由LAN口
接上网设备或IPTV
internet
有线网络
二级路由
有线网络
二级路由wifi
wifi

## Slide 4
二、SA1456C光猫华为界面设置说明
如是电信界面光猫，需要超级用户密码，设置相比华为界面相对更简单一些，原理都相通的。
各地运营商不同，各参数会有差别，可以先登陆下发配置的光猫查看关键参数。
关键参数：WAN设置中internet和OTHER的VLAN ID和VLAN组播ID；宽带LOID逻辑

## Slide 5
登录光猫管理页面
http://192.168.100.1
自己电脑IP设置与光猫相同网段IP
如：192.168.100.100
用户名：telecomadmin
密码：admintelecom

## Slide 6
上网设置桥接
进入：WAN – WAN设置 - 新建
封装类型：PPPOE
协议类型：IPv4/IPv6
WAN类型：桥接WAN
服务类型：INTERNET
使能VLAN：按照各地运营商填写数值（我这里上海电信是不用选去勾）
802.1p优先级：同上
组播VLAN：同上

## Slide 7
IPTV设置
进入：WAN – WAN设置 - 新建
封装类型：PPPOE
协议类型：IPv4
WAN类型：桥接WAN
服务类型：OTHER
使能VLAN：按照各地运营商填写数值（我这里上海电信是85）
802.1p优先级：同上（上海是0）
组播VLAN：同上（上海是51）

## Slide 8
LAN口工作模式
进入：LAN – LAN口工作模式
LAN1-4 全部打勾

## Slide 9
LAN主机设置
使能向LAN侧发送免费ARP：默认打勾，我是去掉了不必要的功能，以减轻光猫负担，自己设一个不冲突的IP就行，所以去勾。
主IP地址：自己可以修改光猫IP，可以与路由器相同网段，以便日后光猫管理。
子网掩码：255.255.255.0
从地址：去勾关闭

## Slide 10
DHCP服务设置
全部去勾关闭！全部去勾关闭！全部去勾关闭！
重要的事情说三遍！！！

## Slide 11
VLAN绑定设置（IPTV相关设置）
端口模式：VLAN绑定
绑定VLAN对：85/85（这是按照当地运营商的数值，与WAN口IPTV设置中VLAN ID相同）
出口组播VLAN动作：不关注
LAN1-LAN4设置都一样

## Slide 12
组播设置（IPTV相关设置）
使能组播：使能
组播工作模式：Snooping
PPPOE路由WAN Snooping模式：PPPOE

## Slide 13
ONT认证
选 逻辑标识认证
LOID：填入你宽带的loid，问运营商或者电信小哥就可以拿到
密码：有密码的填密码，我这里不需要密码

## Slide 14
三、软路由IPTV DHCP高级参数设置
上海电信IPTV DHCP高级参数都是一样的
dhcp-option-force=125,00:00:00:00:1a:02:06:48:47:57:2d:43:54:03:04:5a:58:48:4e:0a:02:20:00:0b:02:00:55:0d:02:00:2e
dhcp-option=15
dhcp-option=28
dhcp-option=60,00:00:01:06:68:75:61:71:69:6E:02:0A:48:47:55:34:32:31:4E:20:76:33:03:0A:48:47:55:34:32:31:4E:20:76:33:04:10:32:30:30:2E:55:59:59:2E:30:2E:41:2E:30:2E:53:48:05:04:00:01:00:50
以爱快和LEDE 两款主流软路由为例

## Slide 15
①软路由-爱快 设置方法
进入爱快管理界面
网络设置 > DHCP设置 > DHCP服务端
点击 自定义DHCP选项
在option125选项填入：00:00:00:00:1a:02:06:48:47:57:2d:43:54:03:04:5a:58:48:4e:0a:02:20:00:0b:02:00:55:0d:02:00:2e

## Slide 16
①软路由-LEDE 设置方法
进入LEDE管理界面
系统 > 进阶设置 > 配置dnsmasq
将以下参数填入即可
dhcp-option-force=125,00:00:00:00:1a:02:06:48:47:57:2d:43:54:03:04:5a:58:48:4e:0a:02:20:00:0b:02:00:55:0d:02:00:2e
dhcp-option=15
dhcp-option=28
dhcp-option=60,00:00:01:06:68:75:61:71:69:6E:02:0A:48:47:55:34:32:31:4E:20:76:33:03:0A:48:47:55:34:32:31:4E:20:76:33:04:10:32:30:30:2E:55:59:59:2E:30:2E:41:2E:30:2E:53:48:05:04:00:01:00:50

## Slide 17
THE END